## Slide 1
Yosemite National Park
Xi’an Jiaotong University
Nov. 20, 2025
University Physics

## Slide 2
开尔文表述:
不可能只从单一热源吸收热量，使之完全转化为功而不引起其它变化。
克劳修斯表述:
不可能使热量从低温物体传向高温物体而不引起其它变化
实质：自发过程中，热力学过程都是沿着一定的方向行进的
回顾：热力学第二定律

## Slide 3
例
下列图示表示某人设想的理想气体的四个循环过程，其中一个是可能实现的循环过程，请指出。
V
p
O
绝热
等容
等温
Q=0
Q<0
Q<0
V
p
O
绝热
等容
等温
Q=0
Q>0
Q<0
V
p
O
绝热
等压
Q=0
Q>0
绝热
Q=0
V
p
O
绝热
等温
Q=0
Q>0
绝热
Q=0
(1)
(2)
(3)
(4)
3/28

## Slide 4
V
p
已知：如图，AB、DC是绝热膨胀过程，COA为等温压缩过程，放热大小 Q放 = 100 J，SOAB = 30 J，SODC = 70 J
求：过程BOD是吸热还是放热？热量大小为多少？
A
B
C
D
O
解：
过程BOD是吸热
Q放2
Q放1
Q吸1
Q吸2
正循环：ODCO
逆循环：OABO
Q吸2 - Q放2 = 70 J
Q吸1 - Q放1 = -30 J
(Q吸1 + Q吸2 ) - ( Q放1 + Q放2 ) = 40 J
Q吸 = Q吸1 + Q吸2 = 140 J

## Slide 5
§11.10 可逆与不可逆过程
若系统经历了一个过程，而过程的每一步都可沿相反的方向进行，同时不引起外界的任何变化。
一. 概念
如对于某一过程，用任何方法都不能使系统和外界恢复到原来状态
可逆过程：
不可逆过程：
自发过程：
自然界中不受外界影响而能够自动发生的过程
1. 不可逆过程的实例
力学 （无摩擦时）
x
m
过程可逆
（有摩擦时）
不可逆
二.不可逆过程
(可逆过程中，系统和外界都能恢复到原来的状态)
5/28
Notes: 5

## Slide 6
（真空室）
可逆
（有气体）
不可逆
功向热转化的过程是不可逆的。
•
墨水在水中的扩散
一切自发过程都是
单方向进行的不可逆过程。
•
热量从高温自动传向低温物体的过程是不可逆的
•
自由膨胀的过程是不可逆的。
•
一切与热现象有关的过程都是不可逆过程，一切实际热力学过程都是不可逆过程，如燃烧、扩散、生命过程等都不是可逆过程。
(气体自由膨胀可以自发发生，但不会自行压缩)
热传导的方向性
6/28
Notes: 6

## Slide 7
无摩擦的准静态过程是可逆过程（理想过程）。
三. 热力学第二定律的实质，就是揭示了自然界的一切自发
过程都是单方向进行的不可逆过程
(1) 热力学第二定律既然是涉及大量分子的运动的无序性变
化的规律，是一条统计规律。
说明
(2) 热力学第二定律只适用于大量分子的集体，而不适用于
只有少量分子的系统。
不平衡和耗散等因素的存在，是导致过程不可逆的原因。
2. 过程不可逆的因素
7/28
Notes: 7

## Slide 8
热机只与两个热源交换热量，并无散热、漏气、摩擦等耗损因素等 (卡诺热机)
§11.11 卡诺循环 卡诺定理
一. 卡诺循环 (1824，法国工程师-卡诺)
卡诺循环是由两个等温过程和两个绝热过程组成的
1. 卡诺热机的效率
a
b
c
d
Q1
Q2
p
V
O
V1
p1
V2
p2
V3
p3
V4
p4
气体从高温热源吸收的热量为
气体向低温热源放出的热量为
为了提高热机效率，卡诺提出一个方案：
8/28
Notes: 8

## Slide 9
对 bc﹑da 应用绝热过程方程，则有
(1) 理想气体可逆卡诺循环热机效率只与 T1，T2 有关，温差越大，效率越高。提高热机高温热源的温度 T1，降低低温热源的温度 T2 都可以提高热机的效率。但实际中通常采用的方法是提高热机高温热源的温度 T1。
讨论
卡诺循环热机的效率为
(2) 可逆卡诺循环热机的效率与工作物质无关
卡诺热机的效率仅与高、低温热源的温度比值有关。
9/28
Notes: 9

## Slide 10
2. 卡诺致冷机的致冷系数
a
b
c
d
卡诺致冷循环的致冷系数为
当高温热源的温度 T1 一定时，理想气体卡诺循环的致冷系数只取决于 T2；T2 越低，致冷系数越小。
p
V
O
V1
p1
V4
p4
V3
p3
V2
p2
Q2
Q1
由 bc﹑da 绝热过程方程，有
10/28
放热：
吸热：

## Slide 11
1. 在温度分别为 T1 与 T2 的两个给定热源之间工作的一切可
逆热机，其效率相同，都等于理想气体可逆卡诺热机的
效率，即
二. 卡诺定理
2. 在相同的高、低温热源之间工作的一切不可逆热机，其
效率都不可能大于可逆热机的效率。
说明
(1) 提高热机效率的途径：增加温差 ；要尽可能地减少热
机循环的不可逆性（减少摩擦、漏气、散热等耗散因
素 ）以提高热机效率。
(2) 卡诺定理给出了热机效率的极限。
11/28

## Slide 12
式中 表示
热机循环中工作物向外放出的热量(绝对值)， 表示
从各热源吸收的热量 (绝对值)。
例
下列各说法中确切的说法是：
(1) 其他热机的效率都小于卡诺热机的效率。
(2) 热机的效率都可表示为
(3) 热机的效率都可表示为
(4) 其他热机在每一循环中对外作的净功一定小于卡诺
热机在每一循环中对外作的净功。
式中 为低温
热源温度，
为高温热源温度。
12/28

## Slide 13
本章小结
2. 功、热量、内能
(1) 准静态过程的功
(2) 热量
(3) 内能变化
功和热量是过程量，内能是状态量（温度的单值函数）
13/28
1. 平衡态、准静态过程
理想气体状态方程
克拉珀龙方程

## Slide 14
4. 摩尔热容
定体摩尔热容
定压摩尔热容
迈耶公式
比热容比
14/28
3. 热力学第一定律
对微小的变化过程

## Slide 15
过程 | 特征 | 过程 方程 | 能量转换方式 | 内能增量ΔE | 对外作功 A | 吸收热量 Q | 摩尔 热容
等体 |  |  |  |  |  |  | 
等压 |  |  |  |  |  |  | 
等温 |  |  |  |  |  |  | 
绝热 |  |  |  |  |  |  | 
理想气体热力学过程有关公式小结
15/28

## Slide 16
5. 循环过程
热机效率
, 卡诺热机效率
致冷系数
, 卡诺致冷系数
6. 热力学第二定律
克劳修斯表述：不可能使热量从低温物体传向高温物体而不引起其他变化，即热传递过程是不可逆的。
开尔文表述： 不可能从单一热源吸取热量，使它完全变为有用功而不引起其他变化，即功热转化是不可逆的。
热力学第二定律的统计意义：自发热力学过程总是沿着热运动更无序的方向进行的（不可逆过程）
16/28

## Slide 17
17/28
7. 卡诺定理
在温度为 T1 、 T2 的两个热源之间工作的一切可逆热机，其效率相同，都等于理想气体可逆卡诺热机的效率：
在相同的高、低温热源之间工作的一切不可逆热机，其效率都不可能大于可逆热机的效率。

## Slide 18
人类要在月球上居住，首要问题就是保持人类的起居室处于一个舒适的温度，现考虑用卡诺循环机来作温度调节，设月球白昼温度为 100℃，而夜间温度为 100℃，起居室温度要保持在 20℃，通过起居室墙壁导热的速率为每秒钟每度温差 0.5 kW
白昼和夜间给卡诺机所供的功率？
解
例
求
白昼保持室内温度低，卡诺机工作于致冷机状态，设从室内（低温T2）吸取热量 Q2， 室外（高温T1）放出热量 Q1
制冷系数
每秒钟从室内取走的热量为通过起居室墙壁导进的热量，
18/28

## Slide 19
黑夜保持室内温度高，卡诺机工作于致冷循环状态，设从室外（低温T2 ）吸取热量Q2， 放入室内（高温T1 ）热量Q1
每秒钟放入室内的热量为通过起居室墙壁导出的热量，即
解得
利用可逆循环原理制作的空调装置既可加热，又可降温，
这即是所谓的冷暖双制空调。
19/28

## Slide 20
问题的提出：怎么样从气体的微观构成出发，结合力学
理论得到宏观的热力学理论，并推广至一
般系统？
解决的方法：1. 力学理论体系（牛顿力学、电磁学、量
子力学）；
2. 统计物理学的思想方法
第12章 气体动理论
20/28
气体动理论
大量气体分子热运动的基本特征与规律
微观理论：理想气体的微观模型
气体压强公式
气体温度公式
分子热运动所遵循统计规律

## Slide 21
§12.1 分子运动的基本概念
分子运动的基本观点
1. 宏观物体由大量粒子（分子、原子等）组成，分子之间存在
一定的空隙
2. 分子在永不停息地作无序热运动
(1) 气体、液体、固体的扩散
水和墨水的混合
相互压紧的金属板
例如：
(1) 标准状态下，1cm3的空气中包含有2.7×1019 个分子
(2) 水和酒精的混合
例如：
(2) 布朗运动（1827年苏格兰植物学家）
A
B
C
21/28
Notes: 21

## Slide 22
3. 分子间存在相互作用力
（ 布朗运动 ）
分子力：
吸引力
排斥力
假定分子间的相互作用力有球对
称性时，分子间的相互作用（分
子力）可近似地表示：
排斥力
吸引力
式中 r 表示两个分子间的中心距离，、、s、t 都是正数，其值由实验确定。
22/28
Notes: 22

## Slide 23
、
斥力
引力
分子力与分子间距离的关系
分子力表现为斥力
分子力表现为引力
根据分子力与分子间距离关系
( 平衡位置 )
一切宏观物体都是由大量分子组成的，分子都在永不停息地作无序热运动，分子之间有相互作用的分子力。
结论
23/28
Notes: 23

## Slide 24
碳60分子，每十个为一组放在铜表面形成世界上最小的算盘。
1990年IBM研究人员首次在金属镍表面用35个惰性气体氙原子组成IBM三个英文字母。
通过搬移近百颗铁原子形成中文（原子）二字。此结果成为杂志及国际研讨会的封面图案
硅原子在高温重构时组成了美丽的图案。
中科院化学所在石墨表面通过搬迁碳原子而绘制出的世界上最小的中国地图
24/28

## Slide 25
石墨烯 Graphene，2004年实验上机械剥离法从石墨中分离出来（英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫，2010年获得诺贝尔物理学奖）

## Slide 26
§12.2 气体分子的热运动
气体分子热运动的规律
1. 气体分子热运动可以看作是在惯性支配下的自由运动
(1) 由于气体分子间距离很大，而分子力的作用范围又很小，
除分子与分子、分子与器壁相互碰撞的瞬间外，气体分
子间相互作用的分子力是极其微小的。
(2) 由于气体分子质量一般很小，因此重力对其作用一般可
以忽略。
2. 气体分子间的相互碰撞是非常频繁（分子数多、速率大）
一秒内一个分子和其它分子大约要碰撞几十亿次 (109次/秒)
26/28
碰撞实质：分子力作用下的散射过程
Notes: 26

## Slide 27
3. 气体分子热运动服从统计规律
统计平均的方法
定义：物理量M 的统计平均值：
状态 A 的概率
归一化条件
·
Ni 是 M 的测量值为 Mi 的次数，实验总次数为 N
系统宏观状态物理量 M
微观状态变化，M 测值不同
微观状态A：测量值MA的次数NA；B： MB的次数 NB …
27/28
Notes: 27

## Slide 28
例如：平衡态（无外场）气体分子速度分量的统计平均值
平衡态下，气体分子沿各个方向运动的概率相等
分子总数N，按速度分组：
速度分量表示：
统计平均的概念：
28/28

## Slide 29
平衡态时，气体分子沿各个方向运动的概率相等
例如：平衡态下气体分子速度分量平方的统计平均值
由统计平均的概念
分子总数N，按速度分组：
速度分量表示：
29/28
速率：
速率平方：
方均根速率